Метод наименьших квадратов для функции 2х переменных

Пусть имеем N точек (x_i, y_i, z_i),~ i = overline{1,N} . Найдем плоскость, аппроксимирующую их наилучшим образом.
Уравнение плоскости будем искать в виде z(x,y) = ax+by+c .
Расстояние от iй точки до плоскости определим как %delta_i = z_i - ax_i - bx_i -c . Тогда условие минимального отклонения выглядит будет выглядеть следующим образом:
S = sum from i=1 to N %delta_i^2 = min .
Что бы найти минимум функции S найдем ее частные производные по параметрам a, b и с и приравняем нулю:
left lbrace stack { { {partial S} over {partial a} = -2 sum from i=1 to N %delta_i x_i = 0 } # { {partial S} over {partial b} = -2 sum from i=1 to N %delta_i y_i = 0 } # { {partial S} over {partial c} = -2 sum from i=1 to N %delta_i~ = 0 } } right none ~~bold drarrow~~ left ( matrix { sum x_i^2 # sum x_i y_i # sum x_i ## sum x_i y_i # sum y_i^2 # sum y_i ## sum x_i # sum y_i # N } right ) left ( stack {a#b#c} right) = left ( stack { sum z_i x_i # sum z_i y_i # sum z_i } right)
Решая систему любым удобным способом, найдем искомую функцию.
c = { { left ( Sz cdot Sxx - Szx cdot Sx right ) } overbrace A { left (Syy cdot Sxx - Sxy^2 right ) } overbrace B - { left ( Szy cdot Sxx - Szx cdot Sxy right ) } overbrace D { left ( Sy cdot Sxx - Sxy cdot Sx right ) } overbrace E } over { { left ( N cdot Sxx - Sx^2 right ) } underbrace F { left (Syy cdot Sxx - Sxy^2 right ) } underbrace B - {{ left ( Sy cdot Sxx - Sxy cdot Sx right ) } underbrace E }^2 } newline newline alignl b = { { left ( Szy cdot Sxx - Szx cdot Sxy right ) } overbrace D - c cdot { left ( Sy cdot Sxx - Sxy cdot Sx right ) overbrace E } } over { alignc { left (Syy cdot Sxx - Sxy^2 right ) } underbrace B } newline newline alignl a = { Szx - b cdot Sxy - c cdot Sx } over { alignc Sxx }
Главное не запутаться.